- Место проектирования

Владимирская область, Суздальский район, с. Сновицы, ул. Вороновой, д.24

- Стадия проектирования

Проектная документация

- Функциональное назначение объекта

Многоквартирный жилой 5-этажный дом, со встроенными гаражами (1 этаж)

- Этажность

Зданий 5-тиэтажное, с двускатной кровлей. Отметка верха конька +18,600 мм.

- Габаритные размеры

Здание прямоугольное в плане, с размерами в осях 52,0 х 15,5 метра.

- Площадь застройки/Общая площадь/Полезная площадь

Площадь застройки  здания – 847,54  кв. м.

- Площадь проектируемого участка

Площадь проектируемого участка – 1594,04  кв.м.

- Строительный объем здания

9661,95 куб.м.

- Примечания

Проектируемый участок располагается в с. Сновицы, Владимирской области. Существующая застройка вокруг проектируемого участка, сформирована 1-3-этажными  жилыми домами из белого, красного и желтого кирпича. Основная часть зданий покрыта скатной кровлей из металлочерепицы красно-коричневых оттенков. Участок располагается северо-восточнее дома №24 по ул. Вороновой. Подъезд к проектируемому участку осуществляется по проезду, параллельному ул. Вороновой.

Проектируемый многоквартирный жилой дом южным фасадом обращен на существующие 3-этажные жилые дома.

Жилой дом представляет собой прямоугольный объем, скомпонованный из двух торцевых секций (секции – зеркальные относительно друг друга). Общий размер дома в осях составляет 15.5 х 52.0 метра. Высота здания в коньке +12.6 метра.

- Степень огнестойкости здания – II.

- Уровень ответственности – II.

- Класс конструктивной пожарной безопасности – СО.

- Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3.

В центре каждой секции расположена лестничная клетка шириной 2,5 метра.

На каждом этаже запроектированы одно, двух  и трёх комнатные квартиры. Общее количество квартир в доме – 20 шт, в том числе:

однокомнатные - 6 шт.;

двухкомнатные - 6 шт.;

трехкомнатные (тип I) – 6шт.;

трехкомнатные (тип II) – 2 шт.

Жилая площадь квартир составляет - 1431,66 кв.м. (все этажи);

Общая площадь дома составляет – 2232,77 кв.м.;

Площадь застройки здания составляет 847,54 кв.м.

Высота жилых этажей 2,7 м. Входы в подъезды жилого дома организованны со двора (с северной стороны).

На первом этаже проектируемого дома располагаются гаражи. Отметка пола гаража (относительно уровня пола первого этажа) – 0,900 мм.

Общая площадь гаражей составляет – 212,00 кв.м. (кол-во гаражей – 8 шт.).

На втором этаже жилого дома располагаются встроенные помещения культурно-бытового обслуживания населения.

Теплоснабжение жилого дома предусмотрено от индивидуальных автоматизированных настенных двухконтурных котлов с закрытой камерой сгорания марки "turbo TEC plus VUW 242/3-5" мощностью 24 кВт фирмы "Vaillant" (Германия). Котлы устанавливаются в каждой квартире на кухне.

Кровля здания запроектирована скатная с не отапливаемым чердаком. Покрытие-металлочерепица Rannila Монтерей.

Существующая застройка вокруг проектируемого жилого дома, сформирована 1-3-этажными жилыми домами из белого, красного и желтого кирпича, а также оштукатуренными домами (серый, бежевый, желтый цвета) со скатной кровлей. Проектируемое здание  решено в едином архитектурном стиле с окружающей застройкой.  Вертикальные полосы окон, выделенных красным  цветом, и заканчивающиеся фронтонами и балконные группы, которые тоже заканчиваются фронтонами определяют доминанты и акценты на фасадах. Их поддерживают того же цвета пояса балконов, выделенных на всех этажах дома. Дом целостен и традиционен в градостроительном смысле, доступен для обхода и восприятия с близких расстояний. Архитектура проста и лаконична, без использования украшений и сложных элементов в оформлении домов.

В цветовом решении фасадов использованы три цвета:

- красный (выполненный  силикатным декоративным кирпичом);

- желтый (выполненный силикатным декоративным кирпичом);

- темно-коричневый ( выполненный плиткой из искусственного камня).

Кровля – металлочерепица Rannila Монтерей – темно коричневого цвета.